## Slide 1
教育および研修コース
Notes: ケーブル配線の重要性を強調する：
1. ケーブル配線システムは、通常、ネットワークインフラストラクチャの総コストのわずか10%を占めるにすぎません。
2. ケーブルシステムの耐用年数は少なくとも25年であり、建物に次いで2番目に寿命の長い資産である。
3. ネットワーク関連の問題のうち、約70%は不適切なケーブル配線技術やケーブルアセンブリの問題が原因です。

## Slide 2
DINTEK本社
台湾
スイス
インドネシア
マレーシア
フィリピン
タイ
シンガポール
ベトナム
ニュージーランド
韓国
北京
香港
インド
ポルトガル
アラブ首長国連邦
ルーマニア
ブルガリア
…そしてさらに建設
世界中で
顧客
信頼できる長期的な関係を築く
国際販売ネットワーク

## Slide 3
コース
ネットワーク用ツイストペアケーブル入門
国際規格入門
構造化配線システム
実用的

## Slide 4
高性能なネットワーク環境を構築するには、
ケーブルシステムには
2つの基本要素とは何ですか？

## Slide 5
広帯域幅
帯域幅＝容量

## Slide 6
BERとはエラー数を意味します
エラー率は低くなければならない
Notes: データ伝送において、ビットエラー数とは、ノイズ、干渉、歪み、またはビット同期エラーによって変更された受信チャネルデータストリーム内のビット数を指します。
ビット誤り率（ BER ）とは、単位時間差あたりの誤ったビット数を指します。これは、一定期間における誤ったビット数を、送信されたビットの総数で割ることによって算出されます。BERは単位を持たない性能指標であり、通常はパーセンテージで表されます。

## Slide 7
ネットワーク用ツイストペアケーブル入門
Notes: 質問：ネットワークケーブルの設置工事をしたことがある人はいますか？

## Slide 8
ツイストペアケーブル​
ツイストペアとは、外部からの電磁干渉（EMI）を排除するために、2本の導体を撚り合わせて構成された電線構造の一種です。
非遮蔽ツイストペア（UTP）の開発

## Slide 9
初期の電信線は、電柱の頂上で導体が交差したり、位置が変わったりする方式で使用されていた。
非遮蔽ツイストペア（UTP）の開発
の歴史
Notes: したがって、これら2本の線路は電力線から同じ電磁干渉を受けることになる。なぜなら、位相が180度ずれているこれら2本の線路からの電磁干渉は、加算されると互いに打ち消し合うからである。
これは初期の電線接続方法で、接続率は1キロメートルあたり約4箇所であった。

## Slide 10: 差動伝送モード （差動モード）
差動モードは、電磁干渉を低減するだけでなく、それによって引き起こされる減衰も低減します。
非シールドツイストペア（UTP）伝送の問題
差動伝送とは、両方の回線で信号を送信する信号伝送技術である
この2つの信号は振幅は同じだが位相が逆なので、
互いのノイズを打ち消し合うことができる
Notes: UTPケーブルの使用技術

## Slide 11: 非シールドツイストペア（UTP）ケーブルによる平衡伝送
バランス伝送により電磁干渉を最小限に抑えます
非シールドツイストペア（UTP）伝送の問題

## Slide 12
アンバランスなトランスミッション
バランスの取れたトランスミッション
同軸ケーブル
非シールドツイストペア
非シールドツイストペア（UTP）伝送の問題
Notes: この不均衡をどう克服すればよいでしょうか？

## Slide 13: 2種類のノイズキャンセリング
差動モード（すなわちツイストペア）は、磁場や電磁干渉（EMI）によって引き起こされるノイズを打ち消すことができる。
平衡ケーブル伝送（すなわち、バランの使用）は、電位差とノイズを低減します。
非シールドツイストペア（UTP）伝送の問題

## Slide 14: 色分け
なぜ現在使用されている色は、 4対の非シールドツイストペア（UTP）ケーブルに使われているのですか？
ツイストペア（UTP）ケーブルはすべて4対のワイヤで構成されています
非シールドツイストペア（UTP）の色分け

## Slide 15: 色分け
回線ペア1 回線ペア2 ラインペア3 ラインペア4
非シールドツイストペア（UTP）の色分け
Notes: 青、オレンジ、緑、茶色、灰色

## Slide 16
色の使い方
非シールドツイストペア（UTP）の色分け
回線ペア1 回線ペア2 回線ペア 3行から4行
イーサネットの 送受信
声

## Slide 17: RJ45ピン番号
非シールドツイストペア（UTP）のピン位置

## Slide 18: 色と番号の対応
T568A
T568B
ラインペア3 ラインペア2
ラインペア2 ラインペア3
送信と受信
送信と受信
線ペア2と線ペア3の位置を入れ替える
非シールドツイストペア（UTP）のピン位置
Notes: T568B配線方式は広く用いられている。
T568A配線方式はUSOC配線方式と互換性があり、音声システムで一般的に使用されています。